## Slide 1: 최종과제 - ACL 실
20182109 박지원

## Slide 2: 호스트 (PC) 3대, 스위치 1대, 라우터 1대 를 추가합니다.

## Slide 3: 서버까지 추가한 후에 커넥트를 통해 서로 연결해줍니다.

## Slide 4: PC의 IP 세팅을 위해 PC를 클릭합니다.

## Slide 5: IP 란에 들어가 192.168.10.1 ~ 192.168.10.3 순으로 PC 0,1,2 의 IP설정을 해줍니다.

## Slide 6: 라우터 설정을 해주기 위해 들어갑니다.

## Slide 7: 주소값을 지정하고 제대로 러닝 될 수 있도록 설정합니다. 또한 게이트웨이 값을 지정해줍니다.

## Slide 8: PC의 게이트웨이 디폴트 값을 아까 설정해주었던 192.168.10.10 으로 설정해줍니다.

## Slide 9: PC에서 ping을 보내 제대로 핑을 주고받는지 확인합니다. (이 때, 핑이 제대로 가고 반응을 받아야만 정상입니다.)

## Slide 10: 라우터를 들어가 서버의 주소 값을 지정해줍니다.

## Slide 11: 서버의 IP주소와 디폴트 게이트웨이 값을 지정해줍니다.

## Slide 12: PC에서 핑을 보내 서버까지 핑이 제대로 가는지 확인해봅니다. (이 때, 제대로 응답해야 정상입니다.)

## Slide 13: 라우터에서 한 PC에서는 IP로 서버 접속이 안 되도록 하기 위해 설정합니다. (이 때, Deny host 192.168.10.2 permit any 를 사용합니다.)

## Slide 14: Access-list 를 통해 제대로 설정되었는지 확인합니다.

## Slide 15: 192.168.10.2 를 지정해줬던 PC1로 들어가 서버로 핑이 가는지 확인해봅니다. (이 때, 핑이 안 가고 막혀야하는게 정상입니다 : 라우터를 통해 접속을 막았기 때문)

## Slide 16: 다른 PC에서는 핑이 제대로 가는지 확인해봅니다. (이 때, 핑이 제대로 가야 정상입니다 : 192.168.10.2의 접속만을 막았기 때문에 다른 ip에서는 정상적으로 접속이 되어야합니다.)

## Slide 17: 감사합니다.
20182109 박지원.
Notes: 슬라이드 쇼 모드에서 화살표를 선택하여 링크를 방문하세요.